## Slide 1
Bednění mostních říms
Římsové bednění T | Římsový vozík TU Římsový vozík T

## Slide 2: Bednění mostních říms
3 systémy
1) Římsové bednění T
3) Římsový vozík T
2) Římsový vozík TU
• Optimální pro rozpětí ≤ 50 m
(celá římsa najednou)
• Optimální pro rozpětí ≤ 150 m
(s nízkým počtem přemísťování)
• Vhodné pro mosty přímé i v
půdorysném oblouku
• Optimální pro rozpětí > 150 m
• Vhodné pro mosty s půdorysně
přímou mostovkou
• obvykle vozíkové jednotky (a
takty betonáže) po 5 m (max)
• méně komponent než vozík TU
• vyžaduje prostor na horním
povrchu mostovky pro
protizávaží
• Optimální pro rozpětí > 150 m
• Vhodné pro mosty s mostovkou
o půdorysném poloměru R ≥ 250 m
• vozíkové jednotky dl. 4 m lze spojit
až na dl. 6x4=24 m (max. délka
betonovaného taktu)
• vhodné pro sanace říms

## Slide 3: Římsové bednění T
Rychlý ruční systém bednění pomocí jednotlivých konzol

## Slide 4: Římsové bednění T
Výhody
Snadná ruční montáž (hmotnost jednotlivých konzol: cca 52 kg)
Vysoká únosnost
Zábradlí 1,00 m (4 kg)
Římsová svěrka T 0,40 m (10 kg)
Římsový nosník T 1,40 m
(16 kg)
Konzola římsového bednění T 0,80 m (22 kg)
Snadné zavěšení, rychlá montáž
Přizpůsobení úklonům až ± 15°
Variabilní pro různé geometrické tvary říms
Armování a betonáž bezpečně z mostovky díky přístupu shora

## Slide 5: Římsové bednění T
Výhody
Modulový systém
Přizpůsobení geometrii díky možnému prodloužení konzoly
Krátké vykonzolování
Mostní křídla
Použití se záchytnou stříškou nad veřejnými komunikacemi a pro demolice

## Slide 6: Římsové bednění T
Dimenzování
Diagram pro statický návrh je v návodu pro použití
Možné rozměry říms:
- šířka b = 8-60 cm
- výška h = 0-76 cm
rozteč konzol a = 80-180 cm

## Slide 7: Římsové bednění T
Zhotovení závěsného místa
Natlučte hřebíkový konus 15.0
Po betonáži odstraňte hřebíkový konus, zhotovené krytí kotvy bude a = 4 cm
Našroubujte Závěsný konus pro římsové bednění 15,0
Nacvakněte kotvu pro žímsové bednění 15.0
1
2
3
4
Zavěste Konzolu římsového bednění T 0,80 m
Zajistěte konzolu ručním klínem

## Slide 8: Římsové bednění T
Dodatečně zhotovená kotevní místa
Nejčastěji u rekonstrukcí, kde nejsou předem osazené kotvy
A = Kotva (dodávka stavby
B = Krycí pouzdro 21 mm

## Slide 9: Římsové bednění T
Dodatečné utěsnění kotevního místa
Ochrana proti korozi a dodatečné opakované využití závěsného místa
Utěsnění pomocí Zinkové zátky 15,0
Utěsnění Zátkou otvoru pro římsové konzoly 29 mm
Zátka otvoru pro římsové konzoly 29 mm
Zinková zátka

## Slide 10: Římsové bednění T
Foto ze stavby

## Slide 11: Římsový vozík TU
Závěsný systém pro bednění říms

## Slide 12: Římsový vozík TU
Efektivní oblasti využití
Pro mosty středních a velkých délek (nad 150 m)
Mosty přímé, popř. R ≥ 250 m
Vyšší množství pracovních taktů
Přesun bednění po jednotlivých sekcích - délky 4 m, lze pospojovat
až 6 jednotek na dl. 6x4 = 24 m
Vhodné pro mostní konstrukce s
širokými římsami a vykonzolovanou nosnou konstrukcí v příčném směru
Vhodné i pro rekonstrukce

## Slide 13: Římsový vozík TU
Výhody
Volný přístup k betonované římse
Armovací práce a betonáž může probíhat bez narušení provozu pod mostem (pouze mírné omezení dopravy v případě sanací)
Rychlá de/montáž díky vysokému stupni předmontáže
Obvyklá rychlost betonáže jsou
2 pracovní takty za týden

## Slide 14: Randersacker Viaduct – Germany
Referenční projekt

## Slide 15: Nuttlar Viaduct – Germany
Referenční projekt
1.50 m

## Slide 16: Římsový vozík T
Převěšené pojízdné bednění mostních říms

## Slide 17: Římsový vozík T
Hospodárné použití
Pro mosty středních a velkých délek (nad 150 m)
Pro mosty přímé, popř. s velkými poloměry zakřivení
obvykle vozíkové jednotky (a takty betonáže) po 5 m (max)
Vhodné i pro rekonstrukce stávajících konstrukcí nebo použití jako demoliční vozík

## Slide 18: Římsový vozík T
Použití na stavbě

## Slide 19: Římsový vozík T
Použití na stavbě – přizpůsobení geometrii římsy

## Slide 20: Římsový vozík T
Použití na stavbě – ochrana před deštěm

## Slide 21: Římsový vozík T – atyp
Použití na stavbě – v mostním zrcadle

## Slide 22: Děkuji za pozornost! Dotazy?